## Slide 1: ΔημιουργΙα Edges και outline effects
Τζίτζος Παύλος 58123
Κουμπάνης Αθανάσιος 57796
Notes: Θ: Καλησπέρα σας, είμαι ο Θάνος Κούμπανης και
Π: Καλησπέρα σας, είμαι ο Παύλος Τζίτζος
Θ: Η εργασία μας αφορά την δημιουργία ακμών σε εικόνα και εφέ στο περίγραμμα.
Καθώς διαβάζεις τις σημειώσεις αυτές πρέπει να θυμάσαι ότι :
Στόχος είναι το κοινό να κοιτάζει τις διαφάνειες (όχι εσένα) αλλά να σε ακούει να μιλάς.
Πρέπει να το εξηγείς με όσο πιο απλά λόγια και όσο πιο συνοπτικά γίνεται, με διαλλείματα καθώς μιλάς για να μην κουράζεται, να μην ακούει μια βαβούρα ο ακροατής
Μην κοιτάς τις διαφάνειες, αυτό δείχνει ότι είσαι μπερδεμένος ή ότι ψάχνεις τι θα πεις ή δεν ξερεις το υλικό σου.
Μην προσπερνάς διαφάνειες χωρίς να πεις κάτι. Αλλιως γιατι υπάρχει αυτή η διαφάνεια ? - Κάθε διαφάνεια έχει ένα μήνυμα.
Ένα κόλπο για να μην φαίνεσαι αγχωμένος : Σκέψου ότι παρουσιάζεις σε φίλους που δεν γνωρίζουν τι έχεις κάνει.
Αν κολλήσεις σε κάποια διαφάνεια προσπάθησε να κάνεις μια περίληψη του τι είπες.
Αν δεν θυμάσαι τι πρέπει να πεις επανέλαβε τι έχουμε δει μέχρι εκείνη την στιγμή (τα περιεχόμενα). Άλλες συμβουλές: 8 Ways to Recover from a Memory Lapse During Your Presentation (visme.co)
ΔΕΝ χρειάζεται να μάθεις απέξω το σενάριο που είναι γραμμένο, αλλά το νόημα κάθε διαφάνειας.

## Slide 2: περιεχομενα
Αλγόριθμος
Βελτιστοποιήσεις
Χρήση buffers
Αποτελέσματα
Στόχοι
Προκλήσεις
Notes: Π: Αρχικά θα δούμε τα βήματα του αλγορίθμου, έπειτα θα δούμε τεχνικές βελτιστοποίησης που εφαρμόσαμε μαζί με την τεχνική επαναχρησιμοποίησης δεδομένων. Ακολουθούν μετρήσεις του πρόγραμματος και θα κλείσουμε παρουσιάζοντας τις πιο σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε αλλά και τους στόχους που πετύχαμε.

## Slide 3: Αλγοριθμοσ
Μετατροπές
Φίλτρα
YUV σε RGB
RGB σε Ασπρόμαυρη
Γκαουσιανό φίλτρο
Φίλτρα sobel
Παράγωγα των Φίλτρων
Βαθμίδα Εικόνας
Γωνία Εικόνας
Χρωματισμός
Χρωματισμός εικόνας βάση της βαθμίδας και της γωνίας
Notes: Θ: Ο αλγόριθμος ξεκινάει με την φόρτωση από την μνήμη της εικόνας και έπειτα την μετατρέπουμε σε RGB. Στο σημείο αυτό κανονικοποιούμε την εικόνα RGB και την μετατρέπουμε σε ασπρόμαυρη. ?Χρειάζεται αναφορά στο χρωματικό σύνολο?. Στο επόμενο βήμα εφαρμόζουμε διαδοχικά το φίλτρο gauss και μετά τα φίλτρα sobel, που είναι 2: το x και το y. Αυτά τα χρησιμοποιούμε προκειμένου να υπολογίσουμε την Εικόνα Βαθμίδα και την Εικόνα Γωνία. Τέλος, χρωματίζουμε την εικόνα βάση της γωνίας και με ένταση όσο η βαθμίδα του κάθε pixel.
Κύριο σημείο αυτής της διαφάνειας: Περιέγραψε συνοπτικά τον αλγόριθμο.

## Slide 4: Βελτιστοποιηση
Σε επιπεδο εντολων
Τεχνικές Βρόχων
Απλοποίηση Κώδικα
Loop Unrolling
Loop Fussion
Loop Fission
Inline Substitution
Dead Code & Common Subexpression Elimination
Strength Reduction
Notes: Π: Στο πρώτο μέρος της εργασίας, πέρα από την αρχική έκδοση του κώδικα είχαμε και να τον βελτιστοποιήσουμε ως προς τις εντολές. Οι τεχνικές που χρησιμοποιήσαμε χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τις τεχνικές βρόχων και τις τεχνικές απλοποίησης του κώδικα. Στην αρχή δοκιμάσαμε να εφαρμόσουμε τις τεχνικές βρόχων χωρίς να παίρνουμε βελτίωση. Αυτό μας προβλημάτισε και εν τέλη βρήκαμε την πηγή του προβλήματος. Όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί ο αλγόριθμος χρησιμοποιούσε μεγάλο πλήθος πινάκων και ενώ κάνοντας loop unrolling περιμέναμε να έχουμε λιγότερο πλήθος εντολών, αυτό αυξανόταν λόγω του ότι σε κάθε unroll προέκυπταν περισσότερες εντολές από όσες θα έπρεπε γιατί αποθήκευε το αποτέλεσμα σε διαφορετικό πίνακα.
Θ: Οι τεχνικές απλοποίησης του κώδικα περιλαμβάνουν την inline αντικατάσταση που είναι η αντικατάσταση της κλήσης της συνάρτησης με το σώμα της (αυτό κάναμε πρώτο από το αρχικό κώδικα στο optimized-1) . Το Strength reduction είναι στην ουσία ότι αν έχω πολλές πράξεις σε μια γραμμή τις σπάω σε πιο απλές, πχ για τον υπολογισμό της γωνίας θ = atan(Ix/Iy) μπορώ να σπάσω σε δύο κομμάτια την πράξη σε ένα που κάνει την διαίρεση και ένα της γωνίας atan . Σε δύο σημεία στον αρχικό κώδικα υπήρχε κομμάτι που δεν εκτελούνταν ποτέ για αυτό και το απαλείψαμε. Σε άλλα σημεία υπήρχαν πράξεις που επαναλαμβανόντουσαν πχ x1 = 2*b; και x2 = 2*b + c; Η λογική του Common Subexpression Elimination είναι να μην εκτελέσω τις πράξεις ξανά εφόσον έχω έτοιμο το αποτέλεσμα. Φυσικά, εδώ υπάρχει ένα trade off μεταξύ της επαναχρησιμοποίησης δεδομένων και της εξάρτησης δεδομένων.
Κύρια σημεία αυτής της διαφάνειας:
Αναφορά στις τεχνικές
Δώσε ένα μικρό, σύντομο και κατατοπιστικό παράδειγμα, χωρίς να μπερδεύει τον ακροατή

## Slide 5: Βελτιστοποιηση
Σε επιπεδο μνημησ
Μείωση Όγκου Μνήμης
Μείωση Χρόνων Εγγραφής / Ανάγνωσης
Μείωση Πλήθους Πινάκων και μεταβλητών
Μείωση stack και heap
Χρήση γρηγορότερης μνήμης
Λιγότερες εντολές εγγραφής / ανάγνωσης προς την μνήμη
Notes: Π: Στο δεύτερο μέρος της εργασίας είχαμε στόχο να βρούμε την βέλτιστη μνήμη. Αρχικά, ως βέλτιστη είναι μια μνήμη με το μικρότερο δυνατό μέγεθος. Προσπαθήσαμε έτσι να μειώσουμε το πλήθος των πινάκων που χρησιμοποιήσαμε και των μεταβλητών. Για παράδειγμα από τους 27 διαφορετικούς πίνακες ΝxΜ καταλήξαμε στους 7 και οι μάσκες των φίλτρων όταν εφαρμόζοταν στην εικόνα έκαναν πολλαπλασιασμό με το εκάστοτε 3x3 κομμάτι, οπότε αντί να κάνουμε πολλαπλασιασμό κάναμε μόνο προσθέσεις. Επίσης μειώσαμε την stack και την heap σε περίπου 32κΒ.
Θ: Μια μνήμη μπορεί να βελτιστοποιηθεί και ως προς τον χρόνο που περιμένουμε για να γίνει εγγραφή / ανάγνωση. Η πρώτη μνήμη που δοκιμάσαμε είχε 250 ns χρόνο μη ακολουθιακής εγγραφής/ανάγνωσης και 50 ns χρόνο ακολουθιακής εγγραφής/ανάγνωσης. Προσπαθώντας να έχουμε μια ρεαλιστική μνήμη βρίκαμε μερικές που είχαν και 100 ns (εξωτερικές πχ DRAM) και ο ARM7TDMI μπορεί να έχει μια εσωτερική sram με χρόνο 10ns. Επίσης μειώσαμε το πλήθος των εντολών load και store. Για παράδειγμα με την τεχνική loop fussion αντι να κάνουμε 500x500 x 2 = 500 000 load θα κάνουμε μόνο 250 000 load , ομοίως για τα store.
Κύρια σημεία:
27 σε 7 NxM πίνακες
ROM (Flash) : 32kB stack & heap
Εξωτερική DRAM 250/50 ns σε 100/100 ns
Εσωτερική SRAM 10/10 ns
Loop fussion ρίχνει στο μισό τα load και store
Αν χρειαστεί:
doc6175-1369084.pdf (mouser.com)

## Slide 6: Βελτιστοποιηση δομησ μνημησ (ιεραρχια)
2 Μνήμες
3 Μνήμες
ROM
RAM
ROM
SRAM
DRAM
5 Μνήμες
ROM
STACK & HEAP
L1
L2
DRAM
4 Μνήμες
ROM
L1
STACK & HEAP
DRAM
Notes: Π: Δοκιμάσαμε πολλές διαφορετικές δομές. Αλλά η βελτιστη ήταν για 4 κομμάτια μνήμης. ...

## Slide 7: Χρηση buffers
Φίλτρα Gauss & Sobel
3 buffers
Ιεραρχία 3 μνημών
Ιεραρχία 5 μνημών
Ιεραρχία 4 μνημών
project | name | clock (s) | cputime (in clock units) | sys_clock
cw-optimized-3-v1 | ROM | 16.571789 | 828589496 | 1657
 | SRAM |  |  | 
 | DRAM |  |  | 
cw-optimized-3-v2 | ROM | 1.407247 | 1125799188 | 2251
 | SRAM |  |  | 
 | SRAM |  |  | 
 | DRAM |  |  | 
 | DRAM |  |  | 
cw-optimized-3-v3 | ROM | 8.94913 | 447456546 | 894
 | ROM |  |  | 
 | SRAM |  |  | 
 | SRAM |  |  | 
 | DRAM |  |  | 
Notes: Θ:

## Slide 8: Αποτελεσματα εικονασ
Notes: Π: Τώρα, θα δούμε μερικά αποτελέσματα από τις εκτελέσεις που κάναμε. ...

## Slide 9: Αποτελεσματα χωρισ μνημη
NO MEMORY | Instuctions | Core Cycles | S Cycles | N Cycles | I Cycles | C Cycles | Wait Cycles | Total | True Idle Cycles
initial | 620,226,123 | 102,298,801 | 728,855,498 | 232,897,531 | 120,254,198 | 0 | 0 | 1,082,007,227 | 0
optimized-1 | 844,442,376 | 1,287,663,527 | 974,504,597 | 243,573,763 | 167,334,313 | 0 | 0 | 1,385,412,673 | 0
optimized-2-v3 | 470,994,406 | 694,339,163 | 534,629,122 | 123,891,439 | 84,076,059 | 0 | 0 | 1,357,023,856 | 0
optimized-3-v1 | 377,499,895 | 555,538,749 | 434,852,992 | 95,472,978 | 61,677,728 | 0 | 0 | 592,003,698 | 0
Notes: Θ: …
Εδώ δώσε έμφαση στην πρώτη και τελευταία γραμμη.
Η τελευταία αφορά την έκδοση με buffers (χωρίς την διεπαφή)
Η πρώτη είναι ο αρχικός κώδικας
Instructions: Εντολές Assmebly
Core Cycles:
S Cycles (S= Sequential): ακολουθιακοί κύκλοι (ειδική εγγραφή - burst mode)
N Cycles (N= Non-sequential): Μη ακολουθιακοί κύκλοι (κανονική εγγραφή στην μνήμη)
I Cycles(I= Internal): During an internal cycle, the ARM7TDMI processor does not require a memory access, as an internal function is being performed, and no useful prefetching can be performed at the same time.
C Cycles (C=Co-processor): Βοηθός Επεξεργαστή
Wait Cycles: Κύκλοι Αναμονής Μνήμης
Total: Σύνολο κύκλων S + N + I + C Cycles
True Idle Cycles: Πραγματικοί κύκλοι που ο επεξεργαστής δεν κάνει τίποτα, περιμένει την μνήμη.

## Slide 10: Αποτελεσματα χωρισ μνημη
Chart: No Memory
| initial | optimized-1 | optimized-2-v3 | optimized-3-v1
Instuctions | 620226123 | 844442376 | 470994406 | 377499895
Core Cycles | 102298801 | 1287663527 | 694339163 | 555538749
S Cycles | 728855498 | 974504597 | 534629122 | 434852992
N Cycles | 232897531 | 243573763 | 123891439 | 95472978
I Cycles | 120254198 | 167334313 | 84076059 | 61677728
Total | 1082007227 | 1385412673 | 1357023856 | 592003698
Notes: Θ:
Κύρια Σημεία:
Μείωση του πλήθους Πινάκων και οι τεχνικές βελτιστοποίησης εντολών έδωσαν το optimized-2-v3
Η χρήση buffers μείωσε τους κύκλους πάρα πολύ
Οι τεχνικές βελτιστοποίησης αύξησαν τα core cycles
Δες: How to Describe Graphs, Charts, and Diagrams in a Presentation (preply.com)

## Slide 11: Αποτελεσματα με μνημη
WITH MEMORY | Instuctions | Core Cycles | S Cycles | N Cycles | I Cycles | C Cycles | Wait Cycles | Total | True Idle Cycles
initial | 620,226,214 | 1,022,989,014 | 728,855,589 | 232,897,632 | 120,254,219 | 0 | 1,240,908,894 | 2,322,916,334 | 35,284,909
optimized-1 | 844,024,822 | 1,286,099,875 | 973,524,658 | 243,016,796 | 168,038,328 | 0 | 1,291,521,998 | 2,676,101,780 | 51,433,781
optimized-2-v1 | 560,637,052 | 857,471,806 | 649,000,191 | 163,202,201 | 94,488,489 | 0 | 814,989,422 | 1,721,680,303 | 27,328,414
optimized-2-v2 | 560,637,052 | 857,471,806 | 649,000,191 | 163,202,201 | 94,488,489 | 0 | 814,989,422 | 1,721,680,303 | 27,328,414
optimized-2-v3 | 470,994,406 | 694,339,163 | 534,629,122 | 123,891,439 | 84,076,059 | 0 | 614,427,236 | 1,357,023,856 | 25,006,719
optimized-2-v3-sc2 | 470,994,406 | 694,339,163 | 534,629,122 | 123,891,439 | 84,076,059 | 0 | 0 | 1,357,023,856 | 25,006,719
optimized-3-v1 | 381,483,784 | 563,899,854 | 438,704,966 | 99,609,423 | 61,993,414 | 0 | 228,281,693 | 828,589,496 | 19,633,046
optimized-3-v2 | 653,306,711 | 930,738,307 | 736,021,782 | 147,543,646 | 158,215,971 | 0 | 84,017,789 | 1,125,799,188 | 58,705,205
optimized-3-v3 | 223,667,396 | 404,578,018 | 266,387,788 | 102,916,528 | 44,871,430 | 0 | 33,280,800 | 447,456,546 | 5,548,129
Notes: Π: …
Έμφαση στην μνήμη (Wait Cycles, True Idle Cycles)
Γιατί είναι 0 τα wait cycles στο optimized-2-v3-sc2 ?
*Απάντηση: λόγω γρήγορης μνήμης (1ns)
Σύκρινε την πρώτη και την τελευταία γραμμή

## Slide 12: Αποτελεσματα με μνημη
Chart: With Memory
| initial | optimized-1 | optimized-2-v1 | optimized-2-v2 | optimized-2-v3 | optimized-2-v3-sc2 | optimized-3-v1 | optimized-3-v2 | optimized-3-v3
Instuctions | 620226214 | 844024822 | 560637052 | 560637052 | 470994406 | 470994406 | 381483784 | 653306711 | 223667396
Core Cycles | 1022989014 | 1286099875 | 857471806 | 857471806 | 694339163 | 694339163 | 563899854 | 930738307 | 404578018
S Cycles | 728855589 | 973524658 | 649000191 | 649000191 | 534629122 | 534629122 | 438704966 | 736021782 | 266387788
N Cycles | 232897632 | 243016796 | 163202201 | 163202201 | 123891439 | 123891439 | 99609423 | 147543646 | 102916528
I Cycles | 120254219 | 168038328 | 94488489 | 94488489 | 84076059 | 84076059 | 61993414 | 158215971 | 44871430
Wait Cycles | 1240908894 | 1291521998 | 814989422 | 814989422 | 614427236 | 0 | 228281693 | 84017789 | 33280800
Total | 2322916334 | 2676101780 | 1721680303 | 1721680303 | 1357023856 | 1357023856 | 828589496 | 1125799188 | 447456546
True Idle Cycles | 35284909 | 51433781 | 27328414 | 27328414 | 25006719 | 25006719 | 19633046 | 58705205 | 5548129
Notes: Π:
Κύρια Σημεία:
Τα loop fussion μείωσαν τις εντολές από το optimized-1 σε optimized-2-v1
Η χρήση buffers μείωσε τους κύκλους αναμονής πάρα πολύ
Η χρήση δεικτών έριξε όλες τις μετρικές κάτω από 500 εκαττομύρια
Δες: How to Describe Graphs, Charts, and Diagrams in a Presentation (preply.com)

## Slide 13: αποτελεσματα
WITH MEMORY | clock (us) (decimal) | cputime (in clock units) | sys_clock
initial | 46.458326 | 2322916334 | 4645
optimized-1 | 53.522035 | 2676101780 | 5352
optimized-2-v1-mem-3 | 26.283711 | 1314185592 | 2628
optimized-2-v2-mem-3 | 26.283711 | 1314185592 | 2628
optimized-2-v3-mem-3 | 20.996204 | 1049810238 | 2099
optimized-2-v3-mem-3-sc2 | 14.85193 | 742596504 | 1485
optimized-3-v1 | 16.571789 | 828589496 | 1657
optimized-3-v2 | 1.407247 | 1125799188 | 2251
optimized-3-v3 | 8.94913 | 447456546 | 894
χρονων
Notes: Θ:
Δείξε την διαφορά χρόνων του πρώτου και τελευταίου (clock σε μs)
clock: χρόνος από την έναρξη του προγράμματος σε us
cputime: χρόνος του επεξεργαστή , πόσα (1/50MHz) έχει κάνει όπου 50MHz η συχνότητα που δώσαμε εμείς στον AXD
sys_clock: αφορά το semi-hosting, δεν μας αφορά στην εργασία
Κύριο Σημείο:
Trade-off μεταξύ ταχύτητας και πλήθος εντολών

## Slide 14: προκλησεισ
Κύρια Τεχνικά Θέματα που λύθηκαν
Προβλήματα που παραμένουν
Μεγάλο Μέγεθος Προγράμματος
Πολλές Εντολές
Σωστός χρωματισμός της τελικής εικόνας
Υλοποίηση για άγνωστο μέγεθος εικόνας
Notes: Π: Κλείνοντας, οι πιο σημαντικές προκλήσεις, με τις οποίες βρεθήκαμε αντιμέτωποι ήταν το μεγάλο μέγεθος του αρχικού προγράμματος καθώς και το μεγάλο πλήθος εντολών τα οποία τελικά επιλύσαμε. Δύο προβλήματα που παρέμειναν είναι ο σωστός χρωματισμός της τελικής εικόνας και η υλοποίηση του κώδικα για άγνωστο μέγεθος εικόνας. Άγνωστο εννούμε ότι έχω ένα αρχείο και ούτε εγώ γνωρίζω το μέγεθος της εικόνας. Ουσιαστικά θα πρέπει να μετρήσω ένα-ένα τα στοιχεία για να το βρω.
Κύριο σημείο:
Αναφορά των δυσκολιών

## Slide 15: Στοχοι
Μέρος 1ο:
Μέρος 2ο:
Υλοποίηση Αλγορίθμου
Χρήση Μνήμης
Βελτιστοποίηση Αλγορίθμου
Βέλτιστη Μνήμη
Μέρος 3ο:
Υλοποίηση Αλγορίθμου με Buffers
Υλοποίηση με διεπαφή χρήστη
Υλοποίηση με δείκτες
Notes: Θ: Έτσι στο πρώτο μέρος της εργασίας υλοποιήσαμε τον αλγόριθμο και χρησιμοποιήσαμε μνήμη. Στο δεύτερο μέρος τον βελτιστοποιήσαμε και βρήκαμε έπειτα από δοκιμές την καλύτερη μνήμη και στο τελευταίο μέρος τον υλοποιήσαμε χρησιμοποιώντας buffers - έκδοση 1, φτιάξαμε μια διεπαφή με τον χρήστη και την προσθέσαμε μαζί με τους buffers - έκδοση 2 και στην τρίτη έκδοση πετάξαμε τους buffers και χρησιμοποιήσαμε μόνο δείκτες.
Κύριο Σημείο:
Μέρος 1,2,3 τι κάναμε

## Slide 16: Στοχοι
97% μείωση του όγκου της μνήμης από 256 ΜΒ σε 5.5 ΜΒ
Με νουμερα
64% μείωση του πλήθους πράξεων από 620,226,214 σε 223,667,396
97% μείωση της αναμονής λόγω αργής μνήμης από 1,240,908,894 κύκλους σε 33,280,800 κύκλους
81% μείωση του χρόνου εκτέλεσης από 46.5 μs σε 8.9 μs
Notes: Π: Έτσι συγκρίνοντας το αρχικό πρόγραμμα με το τελευταίο με τους δείκτες, έχουμε πετύχει 97% μείωση του μεγέθους απαιτούμενης μνήμης από 256 MB σε 5.5 MB. 64% μείωση του πλήθους των εντολών από 620 εκατομμύρια περίπου σε 223 εκατομμύρια περίπου. 97% μείωση του χρόνου αναμονής λόγω αργής μνήμης από 1.2 δισ κύκλους σε 33 εκατομμύρια και τέλος 81% μείωση του χρόνου εκτέλεσης από 47 us σε 9 us.
Κύριο Σημείο:
Να πεις τα νουμερα

## Slide 17: Ευχαριστουμε
Τζίτζος Παύλος 58123
Αθανάσιος Κουμπανης 57796
Notes: Θ: Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.

## Slide 18: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - αποριεσ
Notes: Π: Ερωτήσεις Απορίες Διευκρινήσεις ?